| 1. Общие данные. Введение. Разработка проекта территориального планирования “Генеральный план сельского поселения Тузлукушевский сельсовет” в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан” выполнена по заданию Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в соответствии с муниципальным контрактом №3025501273215 000044 от 19.08.2015 года. Цель работы Формирование стратегии и приоритетов устойчивого развития территории Тузлукушевского сельсовета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в свете новых подходов, направленных на обеспечение улучшения условий жизни населения при соблюдении необходимого баланса в использовании природных ресурсов. Основные задачи - Определение направлений территориального развития населенных пунктов; - Установление границ функциональных зон с увеличением территорий индивидуального жилищного строительства; - Предложения по увеличению территорий зеленых насаждений общего пользования. При разработке проекта территориального планирования был проведен комплексный анализ: - исходных данных для планирования, - современного состояния территории сельсовета, проблем и направлений ее комплексного развития, |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | №28 (2)/15 - ГП |
|  |  |  |  |  |  | Муниципальный контракт №3025501273215000044 от 19.08.2015 г. |
| Изм | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |
| Разработали | Минязев М.А. |  |  | Проект территориального планирования «Генеральный план сельского поселения Тузлукушевский сельсовет» в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан». | Стадия | Лист | Листов |
|  | Плохова А.С. |  |  |  | ГП | 3 | 79 |
| ГАП | Даутова В.М. |  |  |  |  |  |  |
| ГИП и Н.к. | Даутова В.М. |  |  |  | МУП «Архитектура и градостроительство» муниципального района Белебеевский район РБ |

В процессе работы рассмотрены варианты дальнейшего территориального развития населенного пункта, разработаны проектные предложения по функциональному зонированию территории сельсовета, развитию его архитектурно – планировочной и транспортной структуры, инженерной подготовке, инженерному обеспечению.

Основные показатели по проекту

За исходный год на момент обследования при разработке генерального плана принят 2015 год. Проект генерального плана выполнен на срок первой очереди строительства – 2025 год, расчетный срок - 2035 год.

Площадь сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район в существующих границах – 12806,6 га. Земли населенных пунктов – 264,4 га.

Таблица 1. Площадь населенных пунктов

Тузлукушевского сельского поселения в существующих границах

|  | ТУЗЛУКУШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | Площадь территории (га) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 264,4 |
| 1 | д. Азекеево | 7,72 |
| 2 | д. Байрак | 10,2 |
| 3 | д. Ирек | 35,6 |
| 4 | д. Исмагилово | 47,8 |
| 5 | д. Каин - Елга | 37,5 |
| 6 | д. Куш - Елга | 16,6 |
| 7 | д. Репьевка | 21,8 |
| 8 | с. Тузлукуш | 87,2 |

Площадь территории населенных пунктов сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район в проектных границах – 266,9 га.

Таблица 2. Площадь населенных пунктов

Тузлукушевского сельского поселения в проектных границах

|  | ТУЗЛУКУШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | Площадь территории (га) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 266,9 |
| 1 | д. Азекеево | 7,72 |
| 2 | д. Байрак | 10,2 |
| 3 | д. Ирек | 36,9 |
| 4 | д. Исмагилово | 49,0 |
| 5 | д. Каин - Елга | 37,5 |
| 6 | д. Куш - Елга | 16,6 |
| 7 | д. Репьевка | 21,8 |
| 8 | с. Тузлукуш | 87,2 |

Численность населения в сельском поселение на 2015 год – 671 чел.

Таблица 3. Численность населения на 2015 год

Тузлукушевского сельского поселения

|  | ТУЗЛУКУШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | Численность населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 671 |
| 1 | д. Азекеево | 12 |
| 2 | д. Байрак | 8 |
| 3 | д. Ирек | 79 |
| 4 | д. Исмагилово | 119 |
| 5 | д. Каин - Елга | 81 |
| 6 | д. Куш - Елга | 36 |
| 7 | д. Репьевка | 17 |
| 8 | с. Тузлукуш | 319 |

Проектные предложения генерального плана выработаны с учетом следующих норм и правил:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 13.07.2015).

- СП 42.13330.2011 “СНиП 2.07.01-89* “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция”  № 820 от 28.12.2010 г.

-  Государственная программа «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан», утвержденная постановлением Правительства РБ от 18.02.2014 №61.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 05.10.2015).

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 13.07.2015).

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 13.07.2015).

- СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 “Санитарно – защитные зоны и санитарная  классификация предприятий, сооружений и иных объектов”.

- СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*.

- СНиП 11.04-2003  “Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждения градостроительной документации”.

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ “Об охране окружающей среды” (ред. от 13.07.2015).

- Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2015).

- Закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений, городских округов, утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ №244 от 26.05.2011г.

- СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- Другие законодательные и нормативные документы, положения которых регламентируют градостроительную деятельность на территории муниципальных образований.

Использованные исходные материалы:

Графические материалы:

-    Топографическая основа М 1:2000 (в электронном виде),

Текстовые материалы:

- Материалы, представленные Администрацией муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

2. Анализ современного состояния.

2.1. Природные условия.

Климат. Климатическая характеристика приводится по метеостанции Аксаково по данным ТСН “Климат Республики Башкортостан” и СНиП 23-01-99 “Строительная климатология”.  По климатическому районированию территории России для строительства сельское поселение Тузлукушевский сельсовет относится к климатическому подрайону I B.

Климат района континентальный, с сухой холодной зимой и жарким летом, большим числом солнечных дней и устойчивой погодой в течение всего года. Продолжительность солнечного сияния 1850-1820 час.

Тепловой режим. Среднегодовая температура воздуха +2,2 °С. Средняя температура самого холодного месяца зимы – января достигает -14,5 °С, средняя температура июля +18,1°С. Абсолютная минимальная температура воздуха составляет  -47,0 °С, абсолютная максимальная +37 °С.

Устойчивые морозы наступают в середине ноября и прекращаются в конце марта. Число дней с наиболее сильными морозами на всей территории района достигает в среднем 1,4 дня с температурой менее – 30 °С и 15 дней с температурой менее -20 °С.

Влажностный режим. Территория района относится к зоне достаточного увлажнения. За год выпадает в среднем 525 мм осадков, причем основная часть в теплый период – 360 мм, однако бываю годы, когда в весеннее – летний сезон осадки не выпадают в течение 2-3 месяцев, в результате чего возникают засухи. Максимальный суточный максимум осадков – 50 мм. Средняя относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 79%, наиболее теплого – 68%.

Ветровой режим.  Характеризуется преобладанием в течение года ветров южного и юго – западного направления. Среднегодовая скорость ветра – от 3,5 до 4,2 м/с – южных и юго – западных направлений, 2,6 м/с – северных и северо – восточных направлений.

Опасные погодные явления.  Представлены грозами, метелями и туманами.

Грозы. Сильные ливни обычно сопровождаются грозами, иногда градом. Особенно большая повторяемость гроз наблюдается в июле. Среднее число дней с грозой – 25.

Метели. Сильные метели наиболее часто отмечаются на открытых к западу частях склонов. Среднее число дней с метелью – около 40, преимущественно южных направлений, наиболее часто метели отмечаются на открытых незаселенных территориях. Преобладают метели южного и юго – западного направлений с силой ветра 6-13 м/с. Повторяемость сильных метелей в среднем наблюдается 1-3 раза в году.

Туманы. Среднегодовое число дней с туманом колеблется по территории – около 30, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа. Продолжительность туманов в среднем за год колеблется по территории от 30-40 часов.

Рельеф.  Территория Тузлукушевского сельсовета муниципального района Белебеевский район располагается на приподнятой части Бугульмино – Белебеевской возвышенности и характеризуется полого - увалистыми пространствами с абсолютными отметками поверхности 160-350 м.

В геологическом строении территории принимают участие коренные породы верхнепермского возраста и четвертичные отложения. В составе верхнепермских отложений выделяются породы уфимского, казанского и татарского ярусов. Породы представлены чередованием песчано – глинистых и алевритовых пород с известняково – долгомито – маргелистыми толщами. Коренные породы перекрыты четвертичными образованиями мощностью от 0,5 до 15,0 м. Из четвертичных отложений наиболее широким распространением пользуются аллювиально - делювиальные образования. Представлены они суглинками с включением щебня, гальки, гравия коренных пород.

Инженерно – геологические условия. Территория Тузлукушевского сельсовета в целом не благоприятна для градостроительного освоения. На местности присутствуют крутые склоны водоразделов и оврагов, имеются мелкие заболоченности, местность подтапливается паводковыми водами.

Гидрогеологические условия. Подземные воды содержатся в четвертичных отложениях и коренных породах. Грунтовые воды вскрываются многочисленными колодцами.

Водоносный горизонт аллювиальных отложений распространен в долине р.Усень и приурочен к гравийно-галечным отложениям. Уровень подземных вод зафиксирован на глубине 6-12м., мощность водосодержащей гравийно-галечной толщи 5,5-9,5м.

Ландшафт степной. Лесом покрыто менее 15% территории. Лесная зона представлена широколиственными и хвойными лесами. Главными лесообразующими породами являются: сосна, липа, осина, береза, второстепенными - ильм, вяз, ива, ольха, серая и др., подлесок-лещина, рябина, черемуха, клен. В культурах – сосна, лиственница, дуб.

Полезные ископаемые показаны на схеме территориального планирования Белебеевского района. На территории Тузлукушевского сельского поселения разведаны месторождения гажи известковой (на северо-западе с.Тузлукуш); строительных песков (на севере д.Репьевка в 500м.); газа (на севере д.Исмагилово); строительных грунтов и серой глины (между д.Куш-Елга и с.Тулукуш); Учтено одно месторождение нефти (на севере д.Исмагилово).

Гидрографическая сеть.  По территории Белебеевского района протекает 244 речки общей протяженностью 69 км. Имеется 101 родник, 16 прудов.

По территории сельского поселения протекает сеть малых рек, в т.ч. река Усень, река Арелга, река Вишневка, река Писмянка. В сельском поселении находятся множество ручьев, родников.

2.2. Современная планировочная организация территории.

Сельское поселение Тузлукушевский сельсовет находится в северной части Белебеевского района. Граничит с г.Белебей, Туймазинским районом и сельскими поселениями Усень-Ивановский, Анновский, Метевбашевский сельсоветами Белебеевского района. В состав поселения входят восемь населенных пунктов:        с. Тузлукуш,  д. Ирек,  д. Байрак,  д. Азекеево,  д. Исмагилово, д. Каин - Елга,          д. Куш - Елга,  д. Репьевка.

Административным центром муниципального образования является                с. Тузлукуш, которое находится в 24 км от города Белебей. Отдаленность от ближайшей ж.д. станции составляет - 34 км – с. Аксаково Белебеевского района.

Автомобильная связь с населенными пунктами сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район осуществляется по дороге IV категории Белебей – Метевбаш – Старосеменкино.

Селитебная территория населенных пунктов поселения сформирована одной – двумя улицами, вдоль которых по сторонам расположены личные подсобные хозяйства. Жилой фонд в основном представлен 1-2 квартирными деревянными домами усадебного  типа, реже  кирпичными  домами.

Общественный центр сельского поселения Тузлукушевский сельсовет сформирован в административном центре муниципального образования –                 с. Тузлукуш, и представлен объектами: административное здание, совмещенное с сельским домом культуры, участковым пунктом полиции, ФГУП «Почта России» ОФПС РБ, ФАП, поселенческой библиотекой; магазин смешанного ассортимента; мечеть. В д. Ирек  находится структурное подразделение сельский клуб; АТС Белебеевского РУС.

Коммунально  –   складские  объекты  (овощехранилища,  зерносклады, мельницы)  расположены  в  с.Тузлукуш и д. Исмагилово. На территории  сельского поселения работает цех по производству туалетной бумаги, а также  зарегистрированы  и  работают шесть крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ). Сведения КФХ населенных пунктов сельского совета приведены в таблице № 4.

Таблица 4. Сведения о поголовье крупного рогатого ската в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах Тузлукушевского сельского поселения.

| № | Фамилия | Населенный пункт | КРС | ОВЦЫ | СВИНЬИ | ЛОШАДИ | ПТИЦЫ | ПЧЕЛЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОРОВЫ | БЫКИ | ТЕЛКИ | ТЕЛЯТА |  |  |  |  |  |
| 1 | КФХ “Зайнуллин” | с.Тузлукуш | 15 | 5 | 5 | 12 | 60 | - | 15 | 40 | 25 |
| 2 | КФХ “Галиуллин” | д.Азекеево | 160 | 10 | 30 | 40 | 52 | - | 3 | 20 | 40 |
| 3 | КФХ “Шаяхметов” | с.Тузлукуш | 1 | - | 7 | 2 | 16 | - | - | - | 35 |
| 4 | ИП “Юлаев” | с.Тузлукуш | 4 | 3 | 3 | 4 | 13 | - | - | - | 5 |
| 5 | КФХ “Салихов” | д.Куш-Елга | 10 | 4 | 1 | 7 | 13 | - | - | - | - |
| 6 | КФХ “Шипицин” | д.Репьевка | 93 | - | - | - | - | 138 | 212 | 2485 | 51 |

Крупные лесные массивы, прилегающие к территориям сел, могут рассматриваться как рекреационная территория отдыха для жителей и развития паркового туризма.

2.3. Социально – экономическое развитие.

Ведущими отраслями экономики сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район являются сельское хозяйство, фермерство.

Сельское хозяйство поселения специализируется на производстве зерновых культур, в молочно – мясном животноводстве. Традиционные отрасли коневодство, пчеловодство.

Проблемы развития сельского поселения во многом связаны с внешними условиями и факторами развития – отсутствии инвестиций, модернизации действующих предприятий, отсутствие внедрения новых производств, в т.ч. аграрно – промышленного комплекса (переработки молока, мяса, зерновых культур, дерева, сбор и товарная упаковка лекарственных растений, ягод и т.д.), не освоения залежей местного сырья для производства строительных материалов, неполноценное использование людских ресурсов, неразвитости сферы услуг туристско – рекреационного направления. Только данные направления предотвратят негативные процессы жизни сельского поселения  - депопуляции, сокращение трудовых кадров, неразвитость системы общественного обслуживания.

2.4 Основные показатели агропромышленного комплекса

Агропромышленный комплекс Белебеевского района - значимый сектор экономики муниципального образования.

Сельскохозяйственное производство играет существенную роль в деятельности Белебеевского района и обладает весомым потенциалом для развития.

Площадь сельскохозяйственных угодий Тузлукушевского сельсовета составляет 5103,96 га (86% общей площади), в том числе пашни – 51,5; сенокосов – 5,2; пастбищ – 43,3; площадь лесов – 4,3. Белебеевский район входит в предуральскую степную зону. Сельскохозяйственные предприятия специализируются на выращивании зерновых культур, животноводстве. Развито свиноводство, птицеводство.

Машинотракторный парк агропромышленного комплекса Тузлукушевского сельсовета на сегодняшний день насчитывает 1 автомобиль марки ВАЗ-111730 и 1 трактор МТЗ-82.

2.5. Историко-культурный потенциал.

К объектам историко-культурного наследия (памятники истории и культуры) относятся объекты недвижимого имущества, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительного искусства. К числу памятников относятся отдельные объекты культурного наследия, архитектурные ансамбли и градостроительные комплексы, исторические поселения (включая исторические города и историко-культурные местности). В настоящее время на территории сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район выявлены следующие памятники археологии: Исмагиловское поселение в 1,5 км к западу от д. Исмагилово, на вытянутом мысе правого берега р.Ор-Елга, между двумя оврагами, по дну которых проходят родники;  Исмагиловское селище (I стоянка) в 1-1,5 км. к западу от деревни Исмагилово на правом берегу р. Ор-Елга на мысу, образованным родником и р.Ор-Елга;  Исмагиловское селище (II стоянка) в 1,5 км. к западу от деревни Исмагилово на правом берегу р. Ор-Елга. В 1998 г. в с.Тузлукуш  был открыт памятник, посвященный Ягудину Г.З.

2.6. Инженерно – транспортная инфраструктура.

2.6.1.  Транспортная инфраструктура.

Сельское поселение Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район находится в северной части Белебеевского района, в западной части Республики Башкортостан.

Автомобильная связь сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район осуществляется по дорогам межмуниципального значения IV категорий Белебей – Метевбаш – Старосеменкино – Каранай – Канлы  – Туркеево и Исмагилово – Анновка; по дорогам местного значения V категории Куш-Елга – Каин-Елга, Тузлукуш – Азекеево, а также по дорогам регионального значения III категории Белебей – Николаевка – Туймазы.

Внешние дороги имеют  твердое покрытие (асфальтовое), по которым организовано маршрутное автобусное сообщение  до населенного   пункта – с.Тузлукуш. Связь с населенными пунктами осуществляется по грунтовой дороге.

В административном центре сельского поселения – с. Тузлукуш имеется асфальтобетонное покрытие протяженностью 3,76 км. Также асфальтобетонное покрытие имеется в д.Ирек протяженностью 1,16 км. Остальные улицы деревень - либо грунтовые, либо имеют щебеночное покрытие. Все центральные улицы населенных пунктов пересекаются с выходами на внешние направления.

2.6.2. Инженерная  инфраструктура.

Водоснабжение. Централизованная система водоснабжения имеется не во всех населенных пунктах Тузлукушевского сельсовета муниципального района Белебеевский район РБ.

Забор воды в с.Тузлукуш осуществляется с помощью каптажа родников.

Источником водоснабжения д.Ирек является 1 скважина №13, год ввода в эксплуатацию 1963 г.Глубина – 62 м. Дебит – 1,4 л/с.

В соответствии со схемой территориального планирования Белебеевского района на юге д.Репьевка в 1300м. находятся месторождения подземных пресных вод питьевого качества “Исмагиловский родниковый”, является условно защищенным родником, с несоответствием качества в связи с антропогенными загрязнениями. Необходимо предусмотреть мероприятия по охране и очистки прилегающей территории от антропогенного воздействия.

На северо-западе с.Тузлукуш в санитарной зоне нефтепровода располагается скважина, предлагается не использовать ее в питьевых целях, предусмотреть новое расположение скважины.

Водопроводная сеть физически изношена.

Канализация.  Централизованная система канализации отсутствует. Сбор сточных  вод осуществляется в выгребные ямы.

Теплоснабжение.  Большая часть жилой застройки имеет индивидуальное отопление от отопительных котлов, работающих в основном на газовом топливе.

Газоснабжение. Газоснабжение потребителей района проектирования осуществляется на базе природного и сжиженного углеводородного газа. Подача газа в населенные пункты осуществляется по существующим газопроводам высокого давления 6-12 кгс/см2 (0,6-1,2 МПа) с последующим понижением давления в ГРП с двумя выходами - среднего и низкого давлений.

Основными потребителями газа являются:

-	котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р < 0,3 МПа

-	жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов, установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р < 0,003 МПа.

Электроснабжение.  Электроснабжение потребителей населенного пункта осуществляется от энергосистемы ПО Белебеевские электрические сети ООО “Башкирэнерго”. Потребители получают электроэнергию непосредственно от КТП (10/0,4 кВ). Распределительная сеть имеет воздушно – кабельное исполнение.

Телефонная связь. Обеспечение потребителей телефонной связью производится от существующих АТС. Распределительная сеть построена по шкафной системе с элементами прямого питания.

3. Проектные предложения.

3.1. Проектная организация и функциональное зонирование территории.

Основные направления градостроительного развития сельского поселения Тузлукушевский сельсовет базируются на основных положениях Федеральных целевых программ, комплексном анализе территории, современных тенденциях развития сельского поселения, природных и  культурно-исторических особенностях.

Развитие планировочной структуры поселения предлагается на основе сложившейся организации территории с учетом дальнейшей организации качества среды жизнедеятельности,  взаиморазмещения таких составляющих, как – природные факторы, жилые образования, зоны общественного назначения, рекреационные, производственные, зоны инженерных и транспортных инфраструктур, а также инвестиционного потенциала территории сельского поселения.

Развитие сельского поселения Тузлукушевский сельсовет предлагается осуществить за счет рационального использования существующих территорий поселения, реконструкции, а также за счет освоения свободных территорий.

Проектом предусматривается дальнейшее благоустройство всех функциональных зон сельского поселения. Планировочные решения территориального планирования учитывают природный ландшафт местности – склоны, озелененные овраги и существующие зеленые насаждения, органично вписывая их в среду поселения.

Генпланом предполагается внести уже используемые земельные участки в черту населенного пункта для нужд сельского хозяйства. Данные земли располагаются в северной части д.Исмагилово, площадь которых составляет 1,2 га. и в юго-западной части д.Ирек, площадью 1,37 га.

Исходя из комплексной оценки территории, площадки под развитие жилищного строительства не предусматриваются по причине пересеченного рельефа местности, наличием инженерных сетей вокруг населенных пунктов, заболоченности и затопление земель, влияния санитарно-защитных зон, свалок ТКО.

# 3.1.1. Зоны с особыми условиями использования территории.

К основным зонам регламентированного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

1. Охранные зоны инженерных коммуникаций;

2. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

4. Зоны месторождений полезных ископаемых;

5. Зоны особо охраняемых природных территорий;

Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в соответствии со следующими нормативными документами: «правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (24.02.2009 г.), «Правила охраны магистральных трубопроводов» (24.02.1992 г.).

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а так же сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территория которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в

соответствии с Водным кодексом РФ от 4.12.2006 г. №201-ФЗ статья 65.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.14.1110-02 «Зоны

санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а так же территорий, которых они расположены.

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. №2395-1 в редакции на 29.06.2004г.: «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а так же размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а так же в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Зоны особо охраняемых природных территорий

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 №33-ФЗ и соответствующими Положениями для каждого объекта.

3.2. Проектные социально – экономические параметры развития населенного пункта.

3.2.1. Предложения по усилению экономической базы.

Экономическая политика района направляется на достижение главной цели  - обеспечение устойчивого экономического роста и повышение благосостояния населения. Уровень развития социальной сферы района во многом зависит от тенденций изменения экономического потенциала. Ведущее место в нем занимают  предприятия промышленности  - сельское хозяйство, животноводство и малое предпринимательство.

Главная задача местных органов власти в создании экономического роста заключается в сохранении производственно – технологического потенциала района, привлечение инвестиционных проектов, организации новых производств.

В сельском хозяйстве основными производителями сельскохозяйственной продукции представлены общественные хозяйства, и личные подсобные хозяйства граждан.

За счет развития малого предпринимательства во всех секторах экономики района планируется увеличение объема и повышение эффективности производства товаров и услуг.

Восстановление экономического потенциала района возможно также путем развития основных направлений:

- поиск и использование резервов развития населенных пунктов (экономической базы – создание производства);

- формирование развития зоны массового отдыха, развития туризма и конных туристских маршрутов;

- поддержка малого предпринимательства, обеспечение благоприятных условий для его функционирования и развития в приоритетных для экономики населенных пунктов видах деятельности;

- строительных материалов с использованием собственной базы природных  ископаемых,

- разнообразной продукции из мяса, молока, муки, рыбные хозяйства, продукции пчеловодства.

-    инструментов и материалов для сельхозработ, мебели.

Возможным резервом для организации новых рабочих мест предполагается и более глубокая переработка продуктов сельского хозяйства, например: выделка шкур животных, консервирование овощной и ягодной продукции, сбор и упаковка лекарственных растений.

Рост благосостояния жителей района, увеличение доходной части бюджета с учетом федеральных и республиканских дотаций, трансфертов и иных форм и методов помощи району, позволит успешнее решать задачи культурно – бытового, жилищного и иного социально - экономического развития населенного пункта.

    - Проектная численность населения.

При проектировании населенного пункта необходимо учитывать его роль и сочетать его функции в масштабе сельского поселения и района.

Населенный пункт рассматривается как территориально-экономическое образование, состоящее из совокупности взаимодействующих элементов производственного и непроизводственного назначения, представляющее собой определенную систему. При сложившейся специализации труда функциональное взаимодействие этих элементов не замыкается границами населенного пункта. Круг взаимоотношений села Тузлукуш с районным центром г.Белебей достаточно широкий – это производственно-экономические связи , обслуживание, а также связи социального характера: лечебно-профилактические, культурно-просветительские, хозяйственно-бытовые, административные.  Многие ездят в г.Белебей за покупками, по лечебным вопросам, по учебе.

Развитие населенных пунктов и дальше будет сопровождаться использованием части трудовых ресурсов по линии маятниковой миграции населения к месту приложения труда – в районный центр г.Белебей. Степень развития и характер появления взаимосвязей различных видов будет зависеть от многих факторов.

Переход к многообразию ведения сельского хозяйства, направленный на появление и развитие мелких фермерских хозяйств, полное инженерное благоустройство территории, строительство дорог и прочих видов коммуникационной связи будет способствовать развитию территории.

Развитая транспортная инфраструктура позволит населению получить относительно равноценную возможность в выборе места приложения труда.

Проектные предложения по численности населения в сельском поселении Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район исходят из прогноза социально – экономической и демографической обстановки в Башкортостане на рассматриваемую перспективу:

- из существенного улучшения демографической ситуации в районе, повышению рождаемости будет способствовать рост доходов населения,

-  из наиболее благоприятной конъюнктуры в развитии основных отраслей поселения, способствующих созданию новых рабочих мест,

-  из возможного привлечения масштабных инвестиций в экономику сельского поселения.

При определении прогнозной численности населения поселений Тузлукушевского сельсовета на расчётные периоды учитывалась специфика их развития как сельскохозяйственных поселений и реальная динамика демографических процессов в стране и республике.

При устойчивой социально-экономической ситуации, при наличии экономически и социально привлекательных условий для жизни, в ближайшей перспективе можно будет рассчитывать на существенный рост миграционного притока.

Прогнозная численность населения определяется по формуле:

Нрасчет=НфакХ(1+(Р+m)/1000)т

Р – коэффициент естественного прироста

m - коэффициент механического прироста

т – рассчетный период

Прогнозная  численность Тузлукушевского сельсовета:

на 2015г. составила 671 чел.

р+m=1

Н 1оч.= 671Х(1+1/1000)10=678

Н р.с.= 671Х(1+1/1000)20=684

На 1очередь численность населения по проекту составит 678 чел., на расчетный срок составит 684 чел.

3.2.3. Развитие рекреационно – оздоровительного комплекса.

Территория сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан обладает большим природным потенциалом. В северной части Тузлукушевского сельсовета в соответствии со схемой территориального планирования Белебеевского района, проектируется зона массового отдыха и зона массового отдыха выходного дня; в южной части Тузлукушевского сельсовета планируется размещение зоны кратковременного массового отдыха; в центральной части утвержден Усень-Ивановский заказник. В с.Тузлукуш запроектированы внекластерные зоны концентрации объектов туристско-рекреационной привлекательности (экологический туризм).  Организация туристских маршрутов в рамках познавательного и экологического туризма позволит обеспечить дополнительными рабочими местами население сельского поселения, а также позволит реализовать рекреационный потенциал района.

Озеленение.   Озеленение, как система поселения в целом, так и отдельные элементы – парки, озелененные улицы – при рациональной организации оказывают существенное влияние на планировочную структуру поселения, и тесно связано с функциональным зонированием территории, - выполняет шумозащитные, ветрозащитные и пылезащитные функции, создает здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из создания парково – спортивной зоны, озеленения в поймах ручьев, улиц, территорий общественных зданий и производственных предприятий, организованного дополнительного озеленения путем посадки декоративного кустарника в виде групп и живой изгороди, а так же устройства газонов и цветников.

3.2.4. Прогноз объемов нового жилищного строительства.

Исходя из принятой средней обеспеченности к расчетному сроку 30 м2/чел, средний ежегодный ввод жилой площади (с учетом убыли) должен составить:

- в расчетный период (2035 г.): 671 чел.* 30 м2/чел. = 20,13 тыс. м2,

Одна из очевидных проблем – нехватка инженерно – подготовленных площадей для нового строительства, которая, на сегодняшний день, осуществима только за счет бюджетных средств Республики Башкортостан с привлечением внешних целевых займов для развития инфраструктуры.

    - Развитие социального и культурно – бытового обслуживания.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения образования, здравоохранения, культуры и искусства, торговли, бытового обслуживания и т.д. Для создания комфортной пространственной среды в населенных  пунктах, необходимо   максимально сохранить  функциональную  насыщенность   пространства  сельского поселения объектами культурно – бытового обслуживания. На расчетный срок планируется  размещение магазинов смешанного ассортимента (торговой площадью 100 кв.м.) в  д. Азекеево   и д. Исмагилово.

Учреждения образования.

Общеобразовательные школы

Тузлукушевская школа реорганизована путем присоединения к МБОУ Белебеевская Башкирская гимназия-интернат в 2010 году.

Учреждения здравоохранения.

В с.Тузлукуш имеется – фельдшерско - акушерский пункт (ФАП) .

Культурно - досуговые учреждения.

К числу учреждений культурно-досугового типа отнесены клубы, дома культуры и другие виды клубных учреждений, ведущие систематическую клубную работу и обслуживающие село, предприятия и учреждения. Сельские дома культуры  имеются в с.Тузлукуш.

Расчет объемов культурно-бытового строительства.

Расчет объемов культурно-бытового строительства выполнен, исходя из намеченной ступенчатой системы обслуживания населения с учетом дифференциации по видам обслуживания (эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание) и радиусам пешеходной и транспортной доступности.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с рекомендациями СНиП ΙΙ 07.01.89* (приложение №7) и республиканских нормативов градостроительного проектирования, утверждённых в 2008 г. на расчетную численность населения.

Расчеты сведены в таблицу а. Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Требуемые ёмкости проектируемых объектов определены в основном с учетом сохранения существующих объектов обслуживания. Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен по нормативам, исходя из демографии.

Несмотря на экономическую ситуацию и проблемы с инвестированием проектом предлагается зарезервировать территории под объекты социальной инфра

структуры.

На первую очередь строительства включены объекты повседневного обслуживания. Перечень размещаемых объектов дан в экспликации на основных чертежах проекта.

Расчет потребности в объектах обслуживания Тузлукушевского сельского поселения.

таблица а

| Наименование предприятий | Ед. измер. | Норматив на1000 чел. | Требуется | Существ. сохран | Новое стр-во | Размещается всего | Требуется территорий, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Население | чел |  | 671 | 671 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения народного образования |
| 1.Детские дошкольные учреждения | место | 100 | 100 | 100 | - | - | 1 | - | 1 | - | 0,044 | - |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |
| 1.Аптека | объект | по зад. 1 объект на м/р | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | встр. | - |
| 2. ФАП | объект | по зад. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Учреждения культуры и искусства |
| 1.Помещения для досуга | м2площ пола | 60 | 10 | 10 | Сущ. СДК | Сущ. СДК | - | - | Сущ СДК | Сущ. СДК | - | - |
| Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |
| 1.Магазины, всего | м2 торг площ | 300 | 200 | 200 | - | - | 200 | - | 50 | - | 0,01 | - |

4. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов.

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует в соответствии со СП 59.13330.2012, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, РДС 35-201-99. предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения.

К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан на территории сельского совета, относятся:

1) объекты общественно-делового (административные здания) и торгового центра с объектами культуры (зрительным залом, библиотекой, помещениями досуга), религиозными учреждениями, отделением банка и связи; многофункциональный торговый комплекс с предприятиями (кафе, магазинами продовольственных и непродовольственных товаров, предприятиями бытового обслуживания населения), ФАП;

2) магазины товаров повседневного спроса;

3) объекты и учреждения образования (школа, детский сад);

4) физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения;

5) аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, обеспечивают:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Строительство объектов соцкультбыта на территории населенного пункта необходимо вести с учетом потребности инвалидов, включая оборудование (пандусы, поручни и т.д.), организацию адаптированных к потребностям инвалидов помещений досуга (кинозала с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительных залах для колясочников, специальные спортивные и тренажерные залы и т.д.).

5. Инженерно – транспортная инфраструктура.

5.1. Транспортная инфраструктура.

5.1.1. Улично – дорожная сеть.

Развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район РБ является одним из условий повышения уровня жизни и его социально – экономического развития.

Проектом предусмотрено благоустройство существующих проезжих частей за счет отсыпки улиц и устройство новых с асфальтированным покрытием, строительство тротуаров, модернизация уличного освещения и озеленение улиц.

Въезд в населенные пункты сельского поселения Тузлукушевский сельсовет осуществляется с автодороги внешнего направления.

Для проектируемых улиц поперечный профиль принят 18.0 - 25.0 м, ширина проезжей части -  7.0 - 10.0 м, тротуаров – 1,0 - 1.25 м. Схема поперечного профиля улиц приведена в приложении.

5.1.2. Транспорт.

Грузовые и пассажирские перевозки из Белебеевского района в Тузлукушевский сельсовет осуществляет Белебеевский АТП-филиал ГУП "Башавтотранс". В населенный пункт с.Тузлукуш муниципального района Белебеевский район РБ предусмотрено движение рейсового автобусного маршрута.

Сеть сооружений, предназначенных для хранения и технического обслуживания автомобилей и других транспортных средств, намечена с учетом роста уровня автомобилизации.

Проектом предусматривается оборудование открытых автостоянок рядом с объектами общественно – делового назначения сельского поселения.

Для хранения индивидуального автотранспорта используются гаражи и открытые автостоянки на земельных участках усадебной застройки.

5.1.3. Общественный транспорт.

Необходимость в общественном транспорте отсутствует, так как расстояние от мест проживания до мест приложения труда, объектов культурно-бытового обслуживания эпизодического пользования не превышает 30 минутного пешеходную доступность.

5.1.4. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств.

д.Азекеево

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100*0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100*0,25=370 авт. на 1000 жителей.

А1оч. = 0,012*320 = 4авт;

Ар.с. = 0,012*370 = 4авт.

Расчет гаражей-паркингов.

Гаражи-паркинги в селе не предусматриваются, т.к. почти вся существующая и проектируемая застройка является усадебной и хранение автомобилей предполагается на приусадебных участках.

Кратковременная стоянка.

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

4*0,7=3маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на расчетный срок - 1маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на расчетный срок – 1маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО.

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 ав-                                томобилей:

К р.с. = 4/1200 = 0 ед.

Основные показатели транспортной инфраструктуры.

| Наименование | Р.С. |
| --- | --- |
| Население | 0,012 |
| Уровень автомобилизации | 300 |
| Суммарный уровень автомобилизации | 320 |
| Общее количество приведенных автомобилей | 4 |
| Количество топливно-раздаточных колонок | 0 |
| Количество постов на станции технического обслуживания | 1 |
| Из них в жилых районах (25%) | 1 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) | 1 |

д.Байрак

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100*0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100*0,25=370 авт. на 1000 жителей.

А1оч. = 0,008*320 = 3авт;

Ар.с. = 0,008*370 = 3авт.

Расчет гаражей-паркингов.

Гаражи-паркинги в селе не предусматриваются, т.к. почти вся существующая и проектируемая застройка является усадебной и хранение автомобилей предполагается на приусадебных участках.

Кратковременная стоянка.

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

3*0,7=2маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на расчетный срок - 1маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на расчетный срок – 1маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО.

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200        автомобилей:

К р.с. = 3/1200 = 0 ед.

Основные показатели транспортной инфраструктуры.

| Наименование | Р.С. |
| --- | --- |
| Население | 0,012 |
| Уровень автомобилизации | 300 |
| Суммарный уровень автомобилизации | 320 |
| Общее количество приведенных автомобилей | 4 |
| Количество топливно-раздаточных колонок | 0 |
| Количество постов на станции технического обслуживания | 1 |
| Из них в жилых районах (25%) | 1 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) | 1 |

д.Каин-Елга

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100*0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100*0,25=370 авт. на 1000 жителей.

А1оч. = 0,081*320 = 26авт;

Ар.с. = 0,083*370 = 30авт.

Расчет гаражей-паркингов.

Гаражи-паркинги в селе не предусматриваются, т.к. почти вся существующая и проектируемая застройка является усадебной и хранение автомобилей предполагается на приусадебных участках.

Кратковременная стоянка.

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

26*0,7=18маш/мест на 1 очередь;

30*0,7=21маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на 1 очередь – 4маш/мест;

на расчетный срок - 5маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит:

на 1 очередь – 1маш/мест;

на расчетный срок – 1маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на 1 очередь – 3маш/мест;

на расчетный срок – 3маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на 1 очередь - 4маш/мест;

на расчетный срок – 5маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО.

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200      автомобилей:

К 1оч. = 26/1200 = 0 ед;

К р.с. = 30/1200 = 0 ед.

Основные показатели транспортной инфраструктуры.

| Наименование | По расчету |
| --- | --- |
|  | 1 оч. | РС |
| Население | 0,081 | 0,083 |
| Уровень автомобилизации | 300 | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации | 320 | 370 |
| Общее количество приведенных автомобилей | 26 | 30 |
| Количество топливно-раздаточных колонок | 0 | 0 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) | 18 | 21 |
| Из них в жилых районах (25%) | 4 | 5 |
| В общественном центре (5%) | 1 | 1 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) | 3 | 3 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) | 4 | 5 |

д.Куш-Елга

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100*0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100*0,25=370 авт. на 1000 жителей.

А1оч. = 0,036*320 = 11авт;

Ар.с. = 0,037*370 = 13авт.

Расчет гаражей-паркингов.

Гаражи-паркинги в селе не предусматриваются, т.к. почти вся существующая и проектируемая застройка является усадебной и хранение автомобилей предполагается на приусадебных участках.

Кратковременная стоянка.

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

11*0,7=8маш/мест на 1 очередь;

30*0,7=9маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на 1 очередь – 2маш/мест;

на расчетный срок - 2маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на 1 очередь – 1маш/мест;

на расчетный срок – 1маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на 1 очередь - 2маш/мест;

на расчетный срок – 2маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО.

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200       автомобилей:

К 1оч. = 11/1200 = 0 ед;

К р.с. = 30/1200 = 0 ед.

Основные показатели транспортной инфраструктуры.

| Наименование | По расчету |
| --- | --- |
|  | 1 оч. | РС |
| Население | 0,036 | 0,037 |
| Уровень автомобилизации | 300 | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации | 320 | 370 |
| Общее количество приведенных автомобилей | 11 | 30 |
| Количество топливно-раздаточных колонок | 0 | 0 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) | 8 | 9 |
| Из них в жилых районах (25%) | 2 | 2 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) | 1 | 1 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) | 2 | 2 |

д.Исмагилово

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100*0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100*0,25=370 авт. на 1000 жителей.

А1оч. = 0,120*320 = 38авт;

Ар.с. = 0,121*370 = 45авт.

Расчет гаражей-паркингов.

Гаражи-паркинги в селе не предусматриваются, т.к. почти вся существующая и проектируемая застройка является усадебной и хранение автомобилей предполагается на приусадебных участках.

Кратковременная стоянка.

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

38*0,7=27маш/мест на 1 очередь;

45*0,7=31маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на 1 очередь – 7маш/мест;

на расчетный срок - 8маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на 1 очередь – 4маш/мест;

на расчетный срок – 5маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на 1 очередь - 7маш/мест;

на расчетный срок – 8маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО.

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200           автомобилей:

К 1оч. = 38/1200 = 0 ед;

К р.с. = 45/1200 = 0 ед.

Основные показатели транспортной инфраструктуры.

| Наименование | По расчету |
| --- | --- |
|  | 1 оч. | РС |
| Население | 0,120 | 0,121 |
| Уровень автомобилизации | 300 | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации | 320 | 370 |
| Общее количество приведенных автомобилей | 38 | 45 |
| Количество топливно-раздаточных колонок | 0 | 0 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) | 27 | 31 |
| Из них в жилых районах (25%) | 7 | 8 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) | 4 | 5 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) | 7 | 8 |

д.Ирек

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100*0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100*0,25=370 авт. на 1000 жителей.

А1оч. = 0,079*320 = 25авт;

Ар.с. = 0,080*370 = 29авт.

Расчет гаражей-паркингов.

Гаражи-паркинги в селе не предусматриваются, т.к. почти вся существующая и проектируемая застройка является усадебной и хранение автомобилей предполагается на приусадебных участках.

Кратковременная стоянка.

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

25*0,7=17маш/мест на 1 очередь;

29*0,7=20маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на 1 очередь – 4маш/мест;

на расчетный срок - 5маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на 1 очередь – 2маш/мест;

на расчетный срок – 3маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на 1 очередь - 4маш/мест;

на расчетный срок – 5маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО.

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200           автомобилей:

К 1оч. = 25/1200 = 0 ед;

К р.с. = 29/1200 = 0 ед.

Основные показатели транспортной инфраструктуры.

| Наименование | По расчету |
| --- | --- |
|  | 1 оч. | РС |
| Население | 0,079 | 0,080 |
| Уровень автомобилизации | 300 | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации | 320 | 370 |
| Общее количество приведенных автомобилей | 25 | 29 |
| Количество топливно-раздаточных колонок | 0 | 0 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) | 17 | 20 |
| Из них в жилых районах (25%) | 4 | 5 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) | 2 | 3 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) | 4 | 5 |

д.Репьевка

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100*0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100*0,25=370 авт. на 1000 жителей.

А1оч. = 0,017*320 = 5авт;

Ар.с. = 0,017*370 = 6авт.

Расчет гаражей-паркингов.

Гаражи-паркинги в селе не предусматриваются, т.к. почти вся существующая и проектируемая застройка является усадебной и хранение автомобилей предполагается на приусадебных участках.

Кратковременная стоянка.

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

5*0,7=3маш/мест на 1 очередь;

6*0,7=4маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на 1 очередь – 1маш/мест;

на расчетный срок - 1маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на 1 очередь – 1маш/мест;

на расчетный срок – 1маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на 1 очередь - 1маш/мест;

на расчетный срок – 1маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО.

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200           автомобилей:

К 1оч. = 5/1200 = 0 ед;

К р.с. = 6/1200 = 0 ед.

Основные показатели транспортной инфраструктуры.

| Наименование | По расчету |
| --- | --- |
|  | 1 оч. | РС |
| Население | 0,017 | 0,017 |
| Уровень автомобилизации | 300 | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации | 320 | 370 |
| Общее количество приведенных автомобилей | 5 | 6 |
| Количество топливно-раздаточных колонок | 0 | 0 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) | 3 | 4 |
| Из них в жилых районах (25%) | 1 | 1 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) | 1 | 1 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) | 1 | 1 |

с.ст.Тузлукуш

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100*0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100*0,25=370 авт. на 1000 жителей.

А1оч. = 0,322*320 = 103авт;

Ар.с. = 0,325*370 = 120авт.

Расчет гаражей-паркингов.

Гаражи-паркинги в селе не предусматриваются, т.к. почти вся существующая и проектируемая застройка является усадебной и хранение автомобилей предполагается на приусадебных участках.

Кратковременная стоянка.

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

103*0,7=72маш/мест на 1 очередь;

120*0,7=84маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на 1 очередь – 18маш/мест;

на расчетный срок - 21маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на 1 очередь – 11маш/мест;

на расчетный срок – 13маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит:

на 1 очередь – 4маш/мест;

на расчетный срок – 4маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на 1 очередь - 18маш/мест;

на расчетный срок – 21маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО.

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200           автомобилей:

К 1оч. = 103/1200 = 1 ед;

К р.с. = 120/1200 = 1 ед.

Из-за перехода на другое топливо, также проектируется АГЗ.

Основные показатели транспортной инфраструктуры.

| Наименование | По расчету |
| --- | --- |
|  | 1 оч. | РС |
| Население | 0,322 | 0,325 |
| Уровень автомобилизации | 300 | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации | 320 | 370 |
| Общее количество приведенных автомобилей | 103 | 120 |
| Количество топливно-раздаточных колонок | 1 | 1 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) | 72 | 84 |
| Из них в жилых районах (25%) | 18 | 21 |
| В общественном центре (5%) | 4 | 4 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) | 11 | 13 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) | 18 | 21 |

5.2. Развитие инженерной инфраструктуры.

5.2.1. Связь.

Телефонная связь.

Расчет потребности в основных телефонных номерах определяется по укрупненным показателям исходя из условий:

- установки одного телефона на жилой дом с резервом;

- количества телефонов в зданиях культурно – бытового назначения из расчета  20% от количества квартирных телефонов.

5.2.2. Водоснабжение и водоотведение, пожаротушение.

Водоснабжение.

Во всех населенных пунктах предусматривается организация централизованных систем водоснабжения для хозяйственных, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды необходимо предусмотреть санитарную охрану источников водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) - включает территорию водозабора, его назначение -защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) - включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

В сельском поселении Тузлукушевский сельский совет для всех водозаборных сооружений необходимо разработать проекты для установления зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса, шириной 10 м - при прокладке в сухих грунтах и 50 м - в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране - гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения населенных пунктов и утверждаются в установленном порядке.

Проектируемая система водоснабжения позволит обеспечить хозяйственно – питьевое водоснабжение в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально – бытовых предприятий, производственно – питьевые нужды промышленных предприятий, на которых по технологии производства требуется вода питьевого качества, а также поливку зеленых насаждений.

Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды в населенном пункте в соответствии с п.7.4. СП 31.13330.2012. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.» - III.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствие СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Результаты расчетов общего водопотребления для населенных пунктов сельского совета приведены в таблице №5.

Таблица 5. Удельное среднесуточное (за год) водопотребление

на хозяйственно-питьевые нужды населения Тузлукушевского сельского поселения

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел. | Норма водопотребления л/сут-чел. | Объем потребляемой воды на расчетный срок, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  | Qсут.ср. | Qсут.mах |
| д. Азекеево |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, ванными и местными водонагревателями | 12 | 12 | 230 | 2,7 | 3,2 |
| 2. | Расход воды на полив территории | -/- | -/- | 30 | 0,4 | 0,5 |
| 3. | Местное производство и неучтенные расходы, % | 15% | - | - | 0,5 | 0,6 |
| Итого: | 3,6 | 4,3 |
| д. Байрак |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, ванными и местными водонагревателями | 8 | 8 | 230 | 1,8 | 2,2 |
| 2. | Расход воды на полив территории | -/- | -/- | 30 | 0,2 | 0,2 |
| 3. | Местное производство и неучтенные расходы, % | 15% | - | - | 0,3 | 0,4 |
| Итого: | 2,3 | 2,8 |
| д. Ирек |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, ванными и местными водонагревателями | 79 | 79 | 230 | 18,2 | 21,8 |
| 2. | Расход воды на полив территории | -/- | -/- | 30 | 2,4 | 2,9 |
| 3. | Местное производство и неучтенные расходы, % | 15% | - | - | 3,1 | 3,7 |
| Итого: | 23,7 | 28,4 |
| д. Исмагилово |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, ванными и местными водонагревателями | 119 | 119 | 230 | 27,4 | 32,8 |
| 2. | Расход воды на полив территории | -/- | -/- | 30 | 3,6 | 4,3 |
| 3. | Местное производство и неучтенные расходы, % | 15% | - | - | 4,6 | 5,6 |
| Итого: | 35,6 | 42,7 |
| д. Каин - Елга |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, ванными и местными водонагревателями | 81 | 81 | 230 | 18,6 | 22,4 |
| 2. | Расход воды на полив территории | -/- | -/- | 30 | 2,4 | 2,9 |
| 3. | Местное производство и неучтенные расходы, % | 15% | - | - | 3,1 | 3,78 |
| Итого: | 24,1 | 29,1 |
| д. Куш - Елга |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, ванными и местными водонагревателями | 36 | 36 | 230 | 8,3 | 9,9 |
| 2. | Расход воды на полив территории | -/- | -/- | 30 | 1,1 | 1,3 |
| 3. | Местное производство и неучтенные расходы, % | 15% | - | - | 1,4 | 1,7 |
| Итого: | 10,8 | 12,9 |
| д. Репьевка |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, ванными и местными водонагревателями | 17 | 17 | 230 | 3,9 | 4,7 |
| 2. | Расход воды на полив территории | -/- | -/- | 30 | 0,5 | 0,6 |
| 3. | Местное производство и неучтенные расходы, % | 15% | - | - | 0,7 | 0,8 |
| Итого: | 5,1 | 6,1 |
| с. Тузлукуш |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, ванными и местными водонагревателями | 319 | 319 | 230 | 73,4 | 88,1 |
| 2. | Расход воды на полив территории | -/- | -/- | 30 | 9,6 | 11,5 |
| 3. | Местное производство и неучтенные расходы, % | 15% | - | - | 12,5 | 14,9 |
| Итого: | 95,5 | 114,5 |

Водоотведение. В настоящее время сельское поселение Тузлукушевский сельсовет не имеет централизованной канализации. Население индивидуальной жилой застройки пользуется надворными уборными. Канализование коммунально – бытовых, общественных зданий, а также дошкольного учреждения осуществить путем сброса коммунальных стоков в выгребные ямы с последующим вывозом на полигон ТКО для обезвреживания и переработки вместе с твердыми коммунальными отходами методом полевого компостирования.

Пожаротушение. Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009  Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 178) (ред. от 09.12.2010).

д. Азекеево

Расчетные расходы воды на пожаротушение –

(12 человек) – 5,0 л/сек в том числе:

- жилая застройка – 10 л/сек, 2 пожара по 5,0 л/сек;

- общественные здания 1-5 тыс. м3 – 10 л/сек;

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи.

Расчетное количество пожаров – 2.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Противопожарный запас воды составит – 108 м3+108 м3 +54 м3 = 270 м3

д. Байрак

Расчетные расходы воды на пожаротушение –

(8 человек) – 5,0 л/сек в том числе:

- жилая застройка – 10 л/сек, 2 пожара по 5,0 л/сек;

- общественные здания 1-5 тыс. м3 – 10 л/сек;

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи.

Расчетное количество пожаров – 2.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Противопожарный запас воды составит – 108 м3+108 м3 +54 м3 = 270 м3

д. Ирек

Расчетные расходы воды на пожаротушение –

(79 человек) – 5,0 л/сек в том числе:

- жилая застройка – 10 л/сек, 2 пожара по 5,0 л/сек;

- общественные здания 1-5 тыс. м3 – 10 л/сек;

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи.

Расчетное количество пожаров – 2.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Противопожарный запас воды составит – 108 м3+108 м3 +54 м3 = 270 м3

д. Исмагилово

Расчетные расходы воды на пожаротушение –

(119 человек) – 5,0 л/сек в том числе:

- жилая застройка – 10 л/сек, 2 пожара по 5,0 л/сек;

- общественные здания 1-5 тыс. м3 – 10 л/сек;

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи.

Расчетное количество пожаров – 2.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Противопожарный запас воды составит – 108 м3+108 м3 +54 м3 = 270 м3

д. Каин - Елга

Расчетные расходы воды на пожаротушение –

(81 человек) – 5,0 л/сек в том числе:

- жилая застройка – 10 л/сек, 2 пожара по 5,0 л/сек;

- общественные здания 1-5 тыс. м3 – 10 л/сек;

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи.

Расчетное количество пожаров – 2.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Противопожарный запас воды составит – 108 м3+108 м3 +54 м3 = 270 м3

д. Куш - Елга

Расчетные расходы воды на пожаротушение –

(36 человек) – 5,0 л/сек в том числе:

- жилая застройка – 10 л/сек, 2 пожара по 5,0 л/сек;

- общественные здания 1-5 тыс. м3 – 10 л/сек;

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи.

Расчетное количество пожаров – 2.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Противопожарный запас воды составит – 108 м3+108 м3 +54 м3 = 270 м3

д. Репьевка

Расчетные расходы воды на пожаротушение –

(17 человек) – 5,0 л/сек в том числе:

- жилая застройка – 10 л/сек, 2 пожара по 5,0 л/сек;

- общественные здания 1-5 тыс. м3 – 10 л/сек;

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи.

Расчетное количество пожаров – 2.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Противопожарный запас воды составит – 108 м3+108 м3 +54 м3 = 270 м3

с. Тузлукуш

Расчетные расходы воды на пожаротушение –

(319 человек) – 5,0 л/сек в том числе:

- жилая застройка – 10 л/сек, 2 пожара по 5,0 л/сек;

- общественные здания 1-5 тыс. м3 – 10 л/сек;

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи.

Расчетное количество пожаров – 2.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Противопожарный запас воды составит – 108 м3+108 м3 +54 м3 = 270 м3

Расчетные расходы воды на внутреннее пожаротушение зданий приняты по СП 10.13130.2009; СП 8.13130.2009 для общественных зданий - 2,5 л/сек х 2 струи.

Хранение противопожарного запаса предусматривается в резервуарах. В с.Тузлукуш имеется мотопомпа и пожарная цистерна.

Срок восстановления пожарного запаса не более 72 часов.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов уличной кольцевой сети, установка которых производится в соответствии с требованиями  СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

5.2.3. Теплоснабжение.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуального отопления, работающего на природном газе низкого давления.

5.2.4. Газоснабжение.

Газоснабжение. Настоящий раздел проекта выполнен в соответствии с письмом о технической возможности подключения жилых домов и зданий общественного назначения №03-08-1534 от 17.11.2015 года, выданными филиалом ОАО "Газпром газораспределение Уфа" в г. Белебее.

- точка подключения д. Репьевка - газопровод высокого давления I категории ф219 мм на с.Метевбаш, Белебеевский район.

Для получения технических условий согласно постановлению Правительства РФ от 30.12.2013 №1314 необходимо предоставить расчет потребности в тепле и топливе (тыс.м3/год; м3/час), ситуационный план расположения земельного участка с привязкой к территории населенного пункта и копии правоустанавливающих документов на земельный участок. А также, необходимо включить вышеуказанные объекты капитального строительства в программу газоснабжения территорий жилищного строительства в муниципальном районе Белебеевский район республики Башкортостан на 2016-2010 годы.

Таблица 6. Годовой расход газа земельных участков

в сельском поселении Тузлукушевский сельсовет

| № п/п | Название населенного пункта | Годовой расход газа |
| --- | --- | --- |
| 1. | д. Репьевка | 9,81 тыс.м3/год. |

5.2.5. Электроснабжение. Молниезащита.

Потребителями электроэнергии в поселении являются:

- сектор индивидуальной жилой застройки,

- сектор малоэтажной многоквартирной жилой застройки,

- коммунальные потребители,

-  потребители агропромышленного комплекса.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий обеспечивает безопасность населения и пожарную безопасность. Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, планируются с устройством молниезащиты, соответствующей III категории. Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, определяются в соответствии с РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений" (утв. Минэнерго СССР 12.10.1987).

6. Охрана окружающей среды.

6.1 Мероприятия по охране окружающей среды.

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортности условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии районного центра. Большая часть предлагаемых мероприятий по охране окружающей среды носит превентивный характер, что позволяет предотвратить ухудшение экологической обстановки при интенсивном градостроительном освоении.

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, её инженерного обустройства и благоустройства. Перспективное территориальное развитие осуществляется на основе комплексного анализа современного состояния, что позволяет учесть негативные изменения окружающей среды при изменении функциональной значимости участков территории.

Предложения по градостроительному развитию территории базируются на комплексной оценке, которая учитывает территориальные ограничения, направленные на сохранение компонентов природной среды, здоровья населения. Перспективное развитие производственной зоны предусмотреть с подветренной стороны по отношению к селитебным зонам. Жилая застройка планируется на территориях, удаленных от основных источников загрязнения окружающей среды.

Значительная роль в пространственной организации отводится зеленым насаждениям и водным объектам, создающим комфортную среду, благоприятную для   отдыха   населения.   Предусматривается   благоустройство  и   приведение в соответствии с действующими регламентами состояния водоохранных зон и прибрежных жилых полос.

6.2. Санитарная очистка территории.

В настоящее время сельское поселение Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район РБ пользуется свалками,   расположенными  на севере с. Тузлукуш, и д. Азекеево. Для улучшения санитарно-эпидемиологических условий в поселениях Тузлукушевского сельского совета проектом также предусматривается организация сбора твердых коммунальных отходов и вывоза их на полигон ТКО для обезвреживания. Несанкционированные свалки ТКО проектом предлагается закрыть в расчетный срок до 2025г., рекультивировать существующие свалки.

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Мероприятия по санитарной очистке территории муниципального образования сельского поселения Тузлукушевский сельсовет:

- организация планово-регулярной системы очистки деревень, своевременного сбора и вывоза специализированным транспортом ТКО на полигон;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

Морфологический состав ТКО

| Компоненты | % по массе | Расчетный срок 0,794т.т. |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 20-28 25 | 0,199 |
| Бумаги, картон | 35-45 40 | 0,32 |
| Дерево | 1-2 1 | 0,006 |
| Металлолом | 1,5-2 2 | 0,016 |
| Текстиль | 4-7 7 | 0,056 |
| Кости | 1-2 2 | 0,016 |
| Стекло | 3-6 5 | 0,04 |
| Кожа, резина | 1-3 2 | 0,016 |
| Камни, штукатурка | 1-2 2 | 0,016 |
| Пластмасса | 1,5-2,5 2 | 0,016 |
| Прочие | 1-2 2 | 0,016 |
| Отсев | 10-18 10 | 0,079 |
| Итого | 100 | 0,794 |

Твердые коммунальные отходы

Нормы накопления отходов и размеры участка складирования приняты в соответствии с СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Объем образующихся отходов в населенных пунктах Тузлукушевского сельсовета, с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения, на конец расчетного срока составит около 201,3 тонн в год или 738,1 куб.м./в год- при норме накопления коммунальных отходов на 1 человека в год 300 кг или 1,1 куб.м.

д. Азекеево – 3,6 т./год. или  13,2 куб.м./в год

д. Байрак – 2,4 т./год. или 9 куб.м./в год

д. Ирек – 23,7 т./год. или  86,9 куб.м./в год

д. Исмагилово – 35,7 т./год. или  130,9 куб.м./в год

д. Каин - Елга – 24,3 т./год. или  89,1 куб.м./в год

д. Куш - Елга – 10,8 т./год. или  39,6 куб.м./в год

д. Репьевка – 5,1 т./год. или  18,7 куб.м./в год

с. Тузлукуш – 95,7 т./год. или  350,9 куб.м./в год

Размер земельного участка в соответствии со СП 42.13330.2011  составляет 0,05 га на 1000 т. твердых коммунальных отходов. Для захоронения указанных объемов ТКО требуются полигоны общей площадью 0,010 га.

Промышленные отходы.

Предприятиям необходимо:

- выполнить проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов;

- хранить отходы в специально отведенных местах в герметичных контейнерах;

- заключить договора на вывоз отходов производства или договора со специализированными предприятиями на дальнейшую их утилизацию.

Частично отходы рекомендуется сортировать и отправлять на вторсырье потребителю, с проведением процесса прессования, брикетирования с использованием современных технологий и захоронения оставшейся части отходов.

Система сбора твердых и жидких коммунальных отходов.

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их зашивания и разложения. В населенном пункте периодичность удаления твердых коммунальных отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88 размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями (санитарным врачом). На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами.

Твердые коммунальные отходы вывозятся мусоровозным транспортом в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Для сбора жидких отходов в домовладениях устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим, а жидкие отходы вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом.

В задачу санитарной очистки территории кроме сбора входит и удаление отходов из всех жилых и общественных зданий, обезвреживание и хранение твердых коммунальных отходов (ТКО), производство работ по летней и зимней уборке улиц с твердым покрытием, удаление жидких отходов, т.е.:

- сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) за пределы территории;

-    сбор и удаление жидких отходов из зданий, не имеющих канализации;

-    уборка улиц и площадей;

- удаление мусора из зданий общественной застройки (производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки).

Согласно государственной программе «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства РБ от 18.02.2014 №61 и в целях соблюдения норм статьи 13 Федерального закона «Об отходах производства   и   потребления»,   СанПиН   42-128-4690-88   «Санитарные   правила содержания    территорий    населенных    мест»    муниципалитеты    разрабатывают генеральные схемы очистки территорий населенных пунктов от коммунальных отходов.

Целевой программой предусмотрено совершенствование системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Башкортостан:

- подготовка к внедрению организованной системы обращения ТКО на территории Республики Башкортостан;

- проектирование и строительство объектов сбора и размещения ТКО на территории муниципальных образований РБ;

- создание условий для развития производств по использованию вторичных ресурсов на территории Республики Башкортостан с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

- улучшение санитарного и экологического состояния территории муниципальных образований Республики Башкортостан, в том числе ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов и рекультивация техногенных массивов.

Программа предусматривает проведение эксперимента по организации раздельного сбора ТКО во всех муниципальных районах и городских округах Республики Башкортостан. Администрацией муниципального образования в населенном пункте организует:

- раздельный сбор мусора на пищевой и непищевой;

- размещение контейнерных площадок для сбора и временного накопления твердых коммунальных отходов, крупногабаритных и строительных отходов;

- разработку методических рекомендаций по установлению расчетных норм накопления отходов;

-	уточнение качественных и количественных характеристик ТКО для различных населенных пунктов и прогнозирование ситуации в сфере обращения ТКО для выработки стратегических планов на перспективу, для совершенствования тарифной политики.

Предлагаемая система предполагает сбор отходов с территории населенного пункта, с водоохранных зон и зон рекреации, расположенных на расстоянии не более 35 км от месторасположения полигона. Увеличение дачного расстояния в большинстве случаев нецелесообразно в связи со значительным ростом тарифа на услуги по вывозу отходов с мест их накопления и во избежание снижения надежности системы удаления отходов.

Ориентировочный расчет количества контейнеров.

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Вкон = Пгод*К1 / (t*V) где Пгод - годовое накопление, ТКО мЗ;

t - периодичность удаления отходов, (t =245 дней в году согласно СанПиН 42-128-4690-88);

К1 - коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V - вместимость контейнера, 0,75 мЗ.

Для определения списочного числа контейнеров Вкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

На расчетный срок количество контейнеров по Тузлукушевскому сельскому совету составит – 9 штук.

- число контейнеров объемом 0,75 мЗ для д. Азекеево

Вкон = 13,2 * 1,25 / (245*0,75) = 1 шт.

Вкон = 1 * 1,1 = 1 шт.

- число контейнеров объемом 0,75 мЗ для д. Байрак

Вкон = 9 * 1,25 / (245*0,75) = 1 шт.

Вкон = 1 * 1,1 = 1 шт.

- число контейнеров объемом 0,75 мЗ для д. Ирек

Вкон = 86,9 * 1,25 / (245*0,75) = 1 шт.

Вкон = 1 * 1,1 = 1 шт.

- число контейнеров объемом 0,75 мЗ для д. Исмагилово

Вкон = 130,9 * 1,25 / (245*0,75) = 1 шт.

Вкон = 1 * 1,1 = 1 шт.

- число контейнеров объемом 0,75 мЗ для д. Каин - Елга

Вкон = 89,1 * 1,25 / (245*0,75) = 1 шт.

Вкон = 1 * 1,1 = 1 шт.

- число контейнеров объемом 0,75 мЗ для д. Куш - Елга

Вкон = 39,6 * 1,25 / (245*0,75) = 1 шт.

Вкон = 1 * 1,1 = 1 шт.

- число контейнеров объемом 0,75 мЗ для д. Репьевка

Вкон = 18,7 * 1,25 / (245*0,75) = 1 шт.

Вкон = 1 * 1,1 = 1 шт.

- число контейнеров объемом 0,75 мЗ для с. Тузлукуш

Вкон = 350,9 * 1,25 / (245*0,75) = 2 шт.

Вкон = 2 * 1,1 = 2 шт.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

На расчетный срок количество отходов составляет:

1,080 тыс.чел х 50 кг/год = 0,033 т.т./год

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю. На расчетный срок количество крупногабаритных отходов составит: 0,033 т.т./год = 33000 кг;

33000 кг: 180 кг/м3 = 0,185 тыс. м3, где 185 кг/м3 - средняя плотность крупногабаритных отходов (КГО); t - периодичность удаления отходов, ( t =52 дня)

Определение количества бункеров для вывоза КГО:

Bкон = 185 м3/год *1,25 / 52*5,0 м3 = 1 шт.

Списочное число бункеров = Вкон * К2 ;

1 шт * 1,1 = 1 шт.

С учетом необходимого нормативного расстояния и размещения в 4 населенных пунктах  планируется установка 1 бункера и 9 контейнеров.

Скотомогильники.

Существующий скотомогильник располагается на севере с.Тузлукуш. Проектом предлагается закрыть скотомогильник и перенести на новое место, т.к. он находится в водоохраной зоне р.Усень, территорию около могильника рекультивировать.

6.3 Охрана воздушного бассейна.

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, несанкционированные свалки. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают сернистый ангидрит, окислы азота, салку; от автотранспорта поступают, в основном окись углерода, углеводороды.

Для сокращения количества вредных выбросов в атмосферу проектом предлагается следующее:

-	устройство санитарно-защитного озеленения от объектов с классом опасности более III.

- в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения рекомендуется внедрение современного оборудования, предотвращающего загрязнение атмосферного воздуха на всех производственных и инженерных объектах в населенных пунктах Тузлукушевского сельского совета, с использованием высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийный выброс;

- строгое     выполнение     санитарно-гигиенических     мероприятий     на сельскохозяйственных объектах;

-	отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла на природном газе;

- внедрение прогрессивных технологий на производствах;

- озеленение улиц, нагруженных транспортом;

-	озеленение санитарно-защитных зон промышленно-коммунальных объектов III-IV категории опасности;

-	ширина улиц в красных линиях запроектирована в зависимости от классификации улицы, что способствует созданию более комфортной шумовой среды.

Санитарно-защитные зоны от существующих объектов приведены в таблице № 7.

Таблица 7. Санитарно-защитные зоны от существующих объектов

в населенных пунктах сельского поселения Тузлукушевский сельсовет

| № п/п | Местоположение | Наименование объектов | Класс вредности, размер СЗЗ (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Тузлукуш. | Скотомогильник (жел. ёмкость). | I, 1000 м |
| 2. |  | Полигон ТКО. | I, 1000 м |
| 3. |  | Мельница. | III, 300 м |
| 4. |  | Овощехранилище. | IV,100 м |
| 5. |  | Кладбище. | IV,100 м |
| 6. |  | Зерносклад. | V,50 м |
| 1. | д. Каин - Елга. | Коровник. | III,300 м |
| 2. |  | Телятник. | III, 300 м |
| 3. |  | Кладбище. | IV,100 м |
| 1. | д. Исмагилово. | Кладбище. | IV,100 м |
| 2. |  | Зерносклад. | V, 50 м |
| 1. | д. Репьевка. | Животноводческий комплекс. | III, 300 м |
| 2. |  | Кладбище. | IV,100 м |
| 1. | д.Азекеево. | Кладбище | IV,100 м |
| 2. |  | КФХ Галиуллин. | III, 300 м |
| 3. |  | Полигон ТКО | I, 1000 м |
| 4. |  | Скотомогильник | I, 1000 м |
| 1. | д.Байрак. | Кладбище. | IV,100 м |
| 2. |  | Теплицы. | IV,100 м |
| 1. | д.Куш – Елга. | Кладбище. | IV,100 м |
| 1. | д.Ирек. | Кладбище. | IV,100 м |

6.4 Мероприятия по охране водных объектов.

Система водоотведения сточных вод из зданий соцкультбыта производится в выгреба, а от населения и индивидуального скота в приусадебные участки. Соблюдается режим использования водоохраной зоны, не допускается складирование мусора, навоза и выпас скота. Зона санитарной охраны: вокруг скважин огорожена, озеленена. Забираемая вода рентабельности не имеет.

На водозаборах имеется ограждение первого пояса ЗСО.

В целях улучшения санитарного состояния рек и ручьев и предотвращения загрязнения поверхностных вод территории проектом предусмотрена организация водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Таблица 8.  Параметры водоохранных, прибрежных защитных зон и береговых полос

| Водный объект | Ширина водоохраной зоны | Ширина прибрежной защитной полосы | Ширина береговой полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Усень | 200 | 50 | 20 |
| р. Арелга | 100 | 50 | 20 |
| р. Вишневка | 50 | 50 | 5 |
| р. Писмянка | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов
производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями организма;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов ,станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов;

7) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

6.5 Мероприятия по охране и восстановлению почв.

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагообразованием. Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасаждениями по откосам, берегам и днищам оврагов.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест.

К числу охранных мероприятий относится:

- охрана лесов от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных порубок, пастьбы скота;

- восстановление лесов путем посадки новых саженцев.

Рекультивации подлежат земли, нарушенные при: разработке месторождений полезных ископаемых; прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения; складировании и захоронении промышленных, коммунальных и прочих отходов; ликвидации последствий загрязнения земель.

В целях защиты берегов прибрежные защитные полосы вдоль водотоков и водоемов предлагается к залужению и озеленению.

6.6 Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод.

1. Организация мониторинга подземных вод, в пределах максимально техногенно нагруженной территории района, включающей промышленные зоны, участки недропользования (групповые и одиночные водозаборы питьевых и минеральных вод) и др.

2. Организация на существующих полигонах ТКО систем мониторинга состояния грунтовых вод (создание контрольных колодцев или скважин в санитарно-защитной зоне полигона).

3. Сокращение использования пресных подземных вод для технических целей;

4. Систематическое выполнение бактериологических и химических анализов
воды, подаваемой потребителю.

6.7 Мероприятия по благоустройству и озеленению территорий.

Наличие в селе зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

Мероприятия по озеленению территории:

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- посадка  газонов  на  площадях,  не  занятых дорожным  покрытием,  для предотвращения образования пылящих поверхностей;

- организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.

6.8 Акустическое загрязнение.

В связи с быстрорастущим количеством автомобилей, проблема защиты от автотранспортного шума становится все более актуальной.

Уменьшение шума можно достигнуть путем объезда населенных пунктов, регулированием состава и интенсивности автотранспортного потока, соблюдением скоростного режима и т.д. Полное соблюдение этих мер часто становится невозможным. Для защиты от шума проектом используются специальные градостроительные приемы на путях его распространения.

Рекомендуются следующие мероприятия по снижению шума на путях его распространения:

1) рациональная планировка и застройка проектируемой территории,
предусматривающая прокладку транзитных и грузовых магистралей за пределами
жилой зоны и мест отдыха;

2) организация необходимых территориальных разрывов между источниками
внешних шумов (автотрассой) и зонами, нормируемыми по шуму;

3) шумозащитное озеленение;

4) использование рельефа местности в качестве естественных природных экранов (выемки, насыпи, овраги).

7. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Территория сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район категорию по ГО не имеет, объект находится в зоне возможного слабого радиоактивного заражения (загрязнения).

Проектируемый объект не входит в зону опасных землетрясений, смерчей, цунами  и селей.

Наиболее опасными метеорологическими явлениями природного характера на территории рассматриваемого поселения являются  грозы, сильные ветры, сильные дожди, град, метели, туманы, морозы, снегопады.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (аварии на сетях электро-, газо - и водоснабжения) также являются источниками техногенных чрезвычайных ситуаций. Подобные аварии создают существенные трудности жизнедеятельности, особенно в холодное время года.

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к долговременным перерывам электроснабжения потребителей на обширных территориях.

Аварии в водопроводных сетях приведут к затоплению проезжей части дорог, падению давления в водопроводной системе, перебоям снабжения водой территории.

При проектировании на объекте обустройства учтены дополнительные сведения об источниках ЧС:

- возможные возгорания пала (травы) и лесные пожары;

- возможные аварийные разливы нефтепродуктов с возникновением пожара;

- возможные аварийные разливы нефтепродуктов без возникновения пожара;

- возможные террористические акты;

- возможность частичного подтопления.

7.1.  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций — это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а так же на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Основные принципы защиты населения и территорий от ЧС:

- мероприятия, направленные на предупреждение ЧС, а так же максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно.

- планирование и осуществление мероприятия по защите населения и территорий от ЧС проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения ЧС.

- объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий определяются исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств.

- ликвидация ЧС осуществляется силами и средствами организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти, на территориях которых сложилась ЧС.

По опыту ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, главным направлением в обеспечении безопасности населения и территорий должна стать планомерная работа по предупреждению ЧС, их оперативная локализация, а также максимальное ослабление возможных последствий.

Выявление предвестников опасности является эффективным средством предотвращения или сведения к минимуму риска возникновения опасности от ЧС.

Основные направления по предупреждению ЧС:

- Заблаговременное определение источников и условий возникновения ЧС, прогнозирование и оценка возможных их последствий.

- Планирование мероприятий по предотвращению или уменьшению вероятности возникновения ЧС, а также сокращению масштабов их последствий.

- Заблаговременное создание органов управления и надзора, предназначенных для осуществления контроля по предупреждению ЧС.

- Создание и подготовка сил, способных предотвратить ЧС на ранней стадии ее развития.

- Организация материально-технического обеспечения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Заблаговременными мерами по снижению последствий ЧС и уровня опасности для жизни населения являются:

- разработка генерального плана застройки населенного пункта и ведение градостроительства с учетом особенностей территории и отдельных площадок, подверженных действиям опасных и катастрофических явлений;

- рациональное размещение потенциально – опасных объектов с учетом возможных последствий в случае аварий для безопасности населения и окружающей среды;

- строительство зданий, сооружений, инженерных сетей и транспортных коммуникаций с заданными уровнями безопасности и надежности (бомбоубежища);

- мероприятия, обеспечивающие безаварийное функционирование потенциально опасных объектов;

- разработка комплексных мер защиты территории и объектов экономики от опасных природных явлений;

- разработка и осуществление региональных и местных планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- заблаговременное строительство специальных инженерных сооружений;

- мероприятия по санитарной охране территории поселения.

8. Основные технико-экономические показатели (в черте населенных пунктов).

8.1. Экспликация земель сельскохозяйственного назначения по видам угодий.

Таблица 9

| Наименование | Площадь | Ед.изм. |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь | 5910,46 | га |
| Сельскохозяйственные угодья | В том числе: | Пашня | 2627,24 | га |
|  |  | Залежь | 1,75 | га |
|  |  | Сенокосы | 265,84 | га |
|  |  | Пастбища | 2210,88 | га |
|  | Всего | 5103,96 | га |
| Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд | 255,07 | га |
| Под древесно-кустарниковой растительностью | 49,82 | га |
| Под водой | 18,55 | га |
| Земли застройки | 0,61 | га |
| Под дорогами | 35,58 | га |
| Болота | 43,60 | га |
| Нарушенные земли | 0,00 | га |
| Прочие земли | 403,29 | га |

8.2. Планировочная структура и функциональное развитие территории сельского поселения.

Генеральным планом предусмотрено расширение селитебной территории сельского поселения, что происходит за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

8.3. Земли, резервируемые в соответствии с генеральным планом.

Таблица 10

| Вид использования земель | Площадь (га) | Текущее использование земель |
| --- | --- | --- |
| Перспективные территории сельскохозяйственного назначения. | 2,57 | Земли сельскохозяйственного назначения: д. Ирек – 1,37 га. д. Исмагилово – 1,2 га. |

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | д. Азекеево | д. Байрак | д. Ирек | д. Исмагилово | д. Каин - Елга | д. Куш - Елга | д. Репьевка | с. Тузлукуш | Итого по населенным пунктам сельсовета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | Расчет. срок | 2015 г. | Расчет. срок | 2015 г. | Расчет. срок | 2015 г. | Расчет. срок | 2015 г. | Расчет. срок | 2015 г. | Расчет. срок | 2015 г. | Расчет. срок | 2015 г. | Расчет. срок | 2015 г. | Расчет. срок |
| 1. | Население | чел. | 12 | 12 | 8 | 8 | 79 | 79 | 119 | 119 | 81 | 81 | 36 | 36 | 17 | 17 | 319 | 319 | 671 | 671 |
| 2. | Территория |  |
|  | Всего в границах действующей и планируемой черты населенных пунктов | га | 7,7 | 7,7 | 10,2 | 10,2 | 35,6 | 36,9 | 47,8 | 49,0 | 37,5 | 37,5 | 16,6 | 16,6 | 21,8 | 21,8 | 87,2 | 87,2 | 264,4 | 266,9 |
| 2.1 | Жилая застройка, из нее: |  |
|  | - индивидуальная | га | 3,2 | 3,2 | 8,6 | 8,6 | 15,9 | 15,9 | 28,8 | 28,8 | 27,3 | 27,3 | 11,5 | 11,5 | 12,7 | 12,7 | 53,5 | 53,5 | 161,5 | 161,5 |
|  | - малоэтажная многоквартирная | га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Общественно – деловая застройка | га | 0,3 | 0,3 | - | - | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 |
| 2.3 | Территория производственных объектов | га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 2.4 | Территория сельскохозяйственного использования | га | 1,7 | 1,7 | - | - | - | 1,6 | 3,3 | 4,5 | 3,1 | 3,1 | 0,5 | 0,5 | 2,9 | 2,9 | 8,5 | 8,5 | 20,0 | 22,6 |
| 2.5 | Прочие территории | га | 2,5 | - | 1,6 | - | 19,6 | - | 15,7 | - | 7,1 | - | 5,1 | - | 6,2 | - | 54,5 | - | 81,8 | - |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | кв.м. | 183 | 183 | 352 | 352 | 1420 | 1420 | 1785 | 1785 | 1658 | 1658 | 859 | 859 | 339 | 339 | 4899 | 4899 | 11468 | 11468 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | эт. | 1-2 | 1-2 | 1 | 1-2 | 1 | 1-2 | 1 | 1-2 | 1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1-2 | 1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |

Таблица 11. Технико-экономические показатели (в черте населенных пунктов).

| 4. | Общественные здания, сооружения |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Административное здание сельсовета | объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.2 | Детское дошкольное учреждение | мест | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Средняя общеобразовательная школа | мест | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Сельская библиотека | объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 4.5 | Учреждения здравоохранения (ФАП) | объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 4.6 | Клубы, СДК | объект | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 |
| 4.7 | Детские площадки | объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.8 | Магазин смешанного ассортимента | объект | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4.9 | Мечеть | объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.10 | Кладбище | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 4.11 | Пожарное депо | объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |
| 5.1 | Протяженность улиц и дорог |  | д. Азекеево | д. Байрак | д. Ирек | д. Исмагилово | д. Каин - Елга | д. Куш - Елга | д. Репьевка | с. Тузлукуш | Итого |
|  |  |  | 2015 г. | Расчет. срок | 2015 г. | Расчет. срок | 2015 г. | Расчет. срок | 2015 г. | Расчет. срок | 2015 г. | Расчет. срок | 2015 г. | Расчет. срок | 2015 г. | Расчет. срок | 2015 г. | Расчет. срок | 2015 г. | Расчет. срок |
|  | - асфальтобетонное покрытие | км | - | 0,4 | - | 0,3 | 1,2 | - | - | 2,3 | - | 1,9 | - | 0,8 | - | 1,4 | 3,8 | - | 5,0 | 7,1 |
|  | - щебеночное | км | - | - | 0,3 | - | - | - | 2,3 | - | 1,4 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | 9,53 | - |
|  | - грунтовое | км | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | 1,4 | - | - | - | 4,06 | - |
| 6. | Инженерная инфраструктура (протяженность) |  |
| 6.1 | Газопровод | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 | Электричество | км | 0,4 | - | 1,5 | - | 2,0 | - | 3,5 | - | 2,5 | - | 1,2 | - | 1,4 | - | 5,6 | - | 20,55 | - |
| 6.3 | Водопровод | км | - | - | - | - | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,9 | - | 6,7 | 6,7 |